## Slide 1: Gamma(γ補正)
Linear Matrix
WB Gain
Gamma
RGBtoYUV
0
1.0
入力
1.0
出力
入力の明るさに対して
出力の明るさが線形
入力：出力 ＝ １：１
0
1.0
入力
1.0
出力
入力に対し暗めの出力
CRT(ブラウン管)の特性がこうだったのが経緯
0
1.0
入力
1.0
出力
モニタのγ特性に対しての逆関数
モニタで理想のγ特性で表示されるよう
明るさを持ち上げる補正
センサ毎に特性や固体ばらつきを考慮して補正パラメータを決める
【理想的なγ特性】
【モニタのγ特性】
【カメラのガンマ補正】
■ガンマ特性とは？
画像の階調(明るさ)において、入力に対しての出力の応答特性のこと。